## Slide 1: 리본 프린터 설치 매뉴얼
구성품(설치 전 준비물)
누리매니저(USB 락키) : 리본 전용 프로그램을 구동 시킬 수 있는 락키
리본 전용프린터:엡손 M105B
리본가이드 : 리본 출력 시 리본의 급지를 도와 줌.
리본걸이(옵션) :리본 출력 시 리본을 걸어 급지를 도와 줌.
리본마스터프로그램: 현재 ver5.2.4 버전이 최신 버전입니다. 웹하드에서 다운로드 하여 사용하세요.
폰트설치:리본출력에 필요한 폰트설치(설치하지 않아도 됩니다.)웹하드에서 다운로드 하여 사용하세요.

## Slide 2
1. 리본프린터를 사용할 컴퓨터에 EPSON M105b프린터 드라이버를 설치합니다.
2. 웹하드에서 다운로드 받은 폰트를 설치합니다.
설치방법 : 다운로드 받은 폰트파일 전체 선택하여 오른쪽 마우스를 눌러 설
치 버튼을 누르면 자동설치 됩니다.
3. 웹하드에서 다운로드 받은 누리리본마스터 프로그램 설치를 설치합니다.
NuriMasterSetup524.exe파일을 리본프린터와 연결된 컴퓨터에 설치합니다.
설치 중 백신 프로그램이 마스터 프로그램을 백신으로 인식할 경우 위와 같은 화면을 띄우게 됩니다.
저는 알약을 사용하고 있으니 알약으로 설명을 드립니다.
V3도 같은 방법으로 탐지제외를 시켜 주세요.

## Slide 3
우측하단 빨간 테두리 안의 전체해제를 눌러 주세요.
탐지 제외 설정에 추가를 체크하여 탐지 제외를 시킨 후에 예를 눌러 주세요
그럼 실행 준비는 다 되었고 실행을 시켜 누리 마스터 프로그램을 실행 시켜 보겠습니다.
락키가 없으면 아래와 같은 에러가 발생합니다. 컴퓨터에 락키를 꼽아주세요.
락키가 제대로 꼽혀 있으면 아래와 같은 창이 생성됩니다. 인쇄가 되지 않을때 아래 누리 프린트 매니저가 실행 되어 있는지 확인 해 봐야합니다.

## Slide 4: 누리프린트매니저를 설치하면 장치 및 프린터에 Nuriprint Manager Driver가 생성 됩니다. 오른쪽 마우스 눌러 프린터 속성- 장치설정 –용지를 A4 X5m로 맞춰 주신 후에 적용 학인을 눌러 줍니다.
누리프린트매니저를 실행시킵니다. 이제 사용방법 이겠네요.
1. 폰트를 적용시켜 주세요. 보통 마이몰체1(소)를 많이 사용하신 다고 합니다.

## Slide 5: 2. 아래 빨간색 안의 리본 종류 선택 3. 경조사어 선택 또는 입력하기 4. 보내는 이 선택 또는 입력하기
2
경조사어선택 또는 입력
보내는이 선택 또는 입력
3
4
5
5. 전체 출력을 누르시면 아래와 같은 설정 창이 생성 됩니다.
중요. 프린터의 종류를 NuriPrinter Manager Driver로 선택하세요.
6
7
8
9
M105로 설정합니다
720X360dpi설정
농도 50%로 설정/
검정인쇄 체크
여백 33.0mm설정
10
리본을 가이드에 잘 맞추고 인쇄를 누릅니다.
11
출력이 완료 되었다면 리본가이드 위에서 리본을 자른 후 반듯이 용지배출을 눌러 리본을 배출 시킵니다 .
중요

## Slide 6: 문제해결
1. 임대 또는 판매시 잉크량을 반드시 확인 하도록 사용자에게 알려야 합니다. 잉크량이 20%정도일때 꼭
채워야 한다고 공지합니다.
2. 인쇄 중 이나 어떤 오류로 인해 프린터가 출력이 되지 않을 경우 프린터 및 팩스의 M105에서 모든 문
서 취소 후에 프린터를 재부팅한다.
리본은 기본 적으로 치수에 맞게 잘라서 사용하게 합니다. 롤로 사용시 버리는 리본이 많다고 안내 하
시고 롤로 사용하는 경우 인쇄 가 끝나면 급지 가이드 위에서 리본을 자른 후에 용지 배출을 꼭 누른다.